建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项  目  名  称： 年产800万件望远镜加工项目

建设单位（盖章）：  武定辛世杰工贸有限公司

编制日期：2018年5月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

| 项目现场 | 项目南侧氧气厂 |
| --- | --- |
| 项目南侧武定县华翔公司球团矿厂 | 项目周边山体植被 |

目录

表一、建设项目基本情况	2

表二、建设项目所在地自然环境和社会环境简况	9

表三、环境质量状况	13

表四、评价适用标准	15

表五、建设项目工程分析	18

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况	29

表七、环境影响分析	31

表八、建设项目采取的防治措施及治理	45

表九、结论与建议	47

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置图

附图3 项目周边关系图

附图4 项目区域水系图

附图5 武定县工业园区大坪子片区功能结构图

附件

附件1 委托书

附件2 立项文件

附件3 建设工程规划许可证

附件4 入园审批表

附件5 入园协议

附件6 项目规划审批表

附件7 武定工业园区规划环评审查意见

附件8 会议纪要

附件9 专家签字页

附件10 修改对照一览表

表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产800万件望远镜加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 武定辛世杰工贸有限公司 |
| 法人代表 | 李杰 | 联系人 | 李杰 |
| 通讯地址 | 云南省楚雄州武定县狮山镇旧城社区大坪子工业片区 |
| 联系电话 | 15331496466 | 传真 | / | 邮政编码 | 651699 |
| 建设地点 | 云南省楚雄州武定县狮山镇旧城社区大坪子工业园区 |
| 立项审批部门 | 武定县发展和改革局 | 批准文号 | 武发改产业备案〔2017〕38号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C4041光学仪器制造 |
| 占地面积 （平方米） | 3098.91m2 | 绿化面积 （平方米） | 185.93 |
| 总投资 （万元） | 4600 | 其中：环保投资（万元） | 29 | 环保投资占总投资比例 | 0.63% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2018年12月 |
| 工程分析及规模 一、项目由来 光学仪器是仪器仪表行业中非常重要的组成类别，是工农业生产、资源勘探、空间探索、科学实验、国防建设以及社会生活各个领域不可缺少的观察、测试、分析、控制、记录和传递的工具。特别是现代光学仪器的功能已成为人脑神经 功能的延伸和拓展。伴随着下游应用领域需求的日益增长，近年来国内光学仪器制造行业市场规模也呈现快速扩张态势。 武定辛世杰工贸有限公司拟投资4600万元在云南省楚雄州武定县狮山镇旧城社区大坪子工业园区建设年产800万件望远镜加工项目，建设单位于2017年6月办理了入园协议，同年7月取得建设项目的规划审批，2017年11月6日拿到武定县发展和改革局核发的投资项目备案证（文号：武发改产业备案〔2017〕38号）。 项目位于武定县工业园区大坪子工业片区，根据园区总体规划，园区拟在大坪子工业片区建一座污水处理厂集中处理大坪子工业片区污水，出水应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准，目前园区规划环评已取得批复，详见附件。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日实施），本项目应编制环境影响报告表。受建设单位武定辛世杰工贸有限公司委托，我单位承担了本项目环境影响评价编制工作。我单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《年产800万件望远镜加工项目环境影响报告表》，并于2018年3月17日召开了项目技术评审会，根据专家意见和会议纪要，形成《年产800万件望远镜加工项目环境影响报告表（报批稿）》，供建设单位上报审批。 二、项目建设基本情况 项目名称：年产800万件望远镜加工项目 建设地点：云南省楚雄州武定县狮山镇旧城社区大坪子工业园区 建设单位：武定辛世杰工贸有限公司 建设性质：新建 建设规模：本项目占用土地面积3098.91m2，新建年产800万件望远镜配件生产线，其中塑料制品50万件（仅塑料制品需喷漆），铜制品500万件、钢制品50万件、铝制品200万件。 投资规模：本次项目的总投资为4600万元。 三、工程基本内容及规模 （一）建设规模及内容 本项目总占地面积3098.91m2，建筑用地面积为2127.55m2，建筑面积为3437.1m2（其中生产车间1483.3m2，仓库229m2，办公楼1607m2），绿化面积为185.93m2。根据项目的设计方案，项目区域内建设生产车间、办公楼、仓库、厕所及门卫室等。 项目主要建设内容详情见下表1-1。 表1-1 建设项目组成一览表 工程类别 名称 规模（m2） 主要功能 备注 主体工程 生产车间1 建筑面积737.2m2 1F钢架结构，用于塑料制品的生产，铜、钢、铝制品的生产 新建 生产车间2 建筑面积547.2m2 1F钢架结构，用于塑料制品的生产，铜、钢、铝制品的生产 新建 生产车间3 建筑面积198.9m2 1F钢架结构，用于塑料制品的喷漆 新建 辅助工程 门卫室 建筑面积23m2 1F砖混结构 新建 配电室 建筑面积12m2 作为供电房使用 新建 办公室、仓库 建筑面积1097m2 一栋3F混凝土结构，一二层为产品仓库，三层为员工加班办公使用 新建 水冲厕所、杂物间 建筑面积82.3m2 3F混凝土结构，一层为公共卫生间（水冲厕）、二三层为杂物间 新建 倒班宿舍、食堂、办公室 建筑面积510m2 高低不一，有4F，3F，2F，均为混凝土结构，办公使用 新建 仓库 建筑面积229m2 3F混凝土结构，作为原料及产品的存储 新建 公用工程 供水 / 由工业园区供水管网供给，能够满足生产、生活及消防的要求 / 排水 / 项目实施雨污分流，雨水通过厂内边沟汇集后排往公路边的排水沟，厂址地势较高，排水顺畅。废水主要来自员工的生活污水和水帘式喷漆台产生的循环废水。由于园区目前还未建成污水管网及污水处理设施，故近期水帘式喷漆台产生的废水进入专门的循环池处理后，与经过化粪池处理的生活污水一起进入自建一体化污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后排入项目周边沟渠，最终进入菜园河；远期园区污水管网建成后，水帘式喷漆台产生的废水进入专门的循环池处理后，与经过化粪池处理的生活污水一起处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理站处理 / 供电 / 供电电源来自于工业园区电力电网，电压为10KV，输送至厂区配电室，变压为220/380V，由配电室内配电箱利用电缆直接供电给车间内用电设备及生活区使用 / 循环冷却水 用量为2m3/h，补水量为0.5m3/d 用于注塑阶段冷却注塑机 / 循环过滤水 用量1.2m3/次，补水量为1.2m3/2个月 用于喷漆阶段过滤漆雾 新建 环保工程 废气治理 1套 配备活性炭吸附柜等，处理车间喷漆有机废气 新建 1个 水帘柜，处理车间喷漆漆雾 新建 废水处理 1个 13m3化粪池，用于处理厂区冲厕废水 新建 1个 1.5m3循环水池，用于处理水帘式喷漆台的过滤废水 1座 处理量3m3/d，生活污水一体化处理装置 新建 固体废物 / 若干个垃圾桶，收集厂区垃圾 新建 绿化 185.93m2 厂区内部的绿化，美化环境 新建 （二）主要设备 表1-2 项目主要设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 1 冲床 台 10 2 车床 台 50 3 注塑机 台 5 4 平磨机 台 2 5 破碎机 台 1 6 刨床 台 2 7 铣床 台 4 8 电加热烘箱 台 1 9 空压机 台 1 10 喷枪 支 2 （三）原辅料 表1-3 原辅料用量一览表 序号 名称 单位 年用量 备注 1 塑料颗粒（PP） 吨 23t 周边市场采购 2 铝 吨 33t 周边市场采购 3 油漆（环氧树脂漆） 吨 1 周边市场采购，其中含环氧树脂76.6%、颜料10%、活性防锈填料6.4%、二甲苯4%、200#溶剂汽油3% 4 稀释剂 吨 1.5 周边市场采购，其中二甲苯59.8%、200#溶剂油40.2% 5 铜 吨 36 周边市场采购 6 钢 吨 36 周边市场采购 （四）产品方案 产品方案：望远镜配件，其中包含塑料制品、铜制品、钢制品、铝制品。 生产规模：年产800万件望远镜配件生产线，其中塑料制品50万件，铜制品500万件、钢制品50万件、铝制品200万件。 四、公用工程及辅助设施 （一）给水 本项目的用水包括生产和生活用水，生产用水主要为注塑机循环冷却水和水帘式喷漆台过滤水。用水来源于工业园区供水管网，能够满足生产、生活及消防的要求，生活用水主要为员工在厂区内的清洗废水。 （二）排水 项目实施雨污分流，雨水通过厂内边沟汇集后排往公路边的排水沟，厂址地势较高，排水顺畅。废水主要来自员工的生活污水和水帘式喷漆台产生的循环废水。由于园区目前还未建成污水管网及污水处理设施，故近期水帘式喷漆台产生的废水进入专门的循环池处理后，与经过化粪池处理的生活污水一起进入自建一体化污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后排入项目周边沟渠，最终进入菜园河；远期园区污水管网建成后，水帘式喷漆台产生的废水进入专门的循环池处理后，与经过化粪池处理的生活污水一起处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理站处理。 （三）供电 供电电源来自于工业园区电力电网，电压为10KV，输送至厂区配电室，变压为220/380V，由配电室内配电箱利用电缆直接供电给车间内用电设备及生活区使用。 （四）通讯系统 中国移动公司、联通公司及电信公司的网络已覆盖整个厂区，厂区通讯主要是通过市政电话和移动手机进行联系。 （五）通风 本项目涉及注塑机产生的废气、油漆气味，建筑结构多为钢架结构，为封闭厂房及车间，采用强制通风方式可满足要求。 五、总平面布置 厂区北高南低，设置有1个出入口，门卫室位于进出口旁，从厂区入口进入厂区，右侧为机加工车间1，贯穿整个厂区一侧，左手边为办公室和产品仓库，办公室和产品仓库正对面为办公楼、仓库及生产车间3，厕所、杂物间位于生产车间3与办公室和产品仓库之间，生产车间2位于厂区的最北侧，项目设置1根排气筒位于生产车间3排放经过水帘过滤的喷漆废气和烘干废气，生产车间与办公区由办公楼仓库隔离开，且办公区处于生产车间的上风向，生产车间产生的噪声、废气影响对办公区影响较小，污水处理设施位于厂区入口左侧，整个办公区生活污水利用地势由北向南自然进入污水处理设施，厂区的平面布局合理。详见附图。 六、劳动定员及生产时间 项目全厂劳动定员为35人，均在项目区吃饭、倒班。项目年工作日300天，每天2班，每班8小时。 七、环保投资 项目总投资4600万元，环保投资共计29万元，占项目总投资的0.63%。具体环保设施投资估算见表1-4。 表1-4 环保投资估算一览表（单位：万元） 序号 环保措施 数量 规模 投资概算 1 化粪池 1个 13m3 3.0 2 生活污水一体化处理装置 1座 3m3/d 9.5 3 循环水池 1个 1.5m3 3.0 4 噪声治理（隔墙、防震垫） 若干套 / 3.0 5 水帘柜 1个 / 5.0 6 垃圾桶 若干个 / 0.5 7 绿化 / 185.93m2 5 合计 / / 29 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建，厂址区域除了受到周围其他企业的影响外，无原有环境污染问题存在。 |

表二、建设项目所在地自然环境和社会环境简况

自然环境简况（地理位置、地形、地貌、地质、气候、气象、水文、土壤、植被、生物多样性等） 1、地理位置 武定县位于云南省的中北部，楚雄彝族自治州东部。东经101°55′至102°29′、北纬25°20′至26°11′之间。108国道横贯境内4个乡（镇），金沙江流经县境34公里、途经 3个乡，公路网四通八达，水陆交通便利。北以金沙江为界与四川省会里县村寨相望，西与元谋县接壤，东、南与禄劝、富民、禄丰3县毗连。南北长94km，东西宽56km。总面积3322km2。 项目拟建地点位于武定县工业园区大坪子片区，地理坐标为北纬25°32′21.4″，东经102°25′46.3″。厂区北面为工业园区道路，项目区出入口与园区道路相连，交通条件较好，项目区周边无名胜古迹、无自然保护区和稀有野生动植物等。项目周边关系示意图详见附图。 2、地形、地貌、土壤 武定县地处滇中高原北部，云贵高原西侧，其自然环境形成了县境地表崎岖，群山连绵。山地、丘陵、谷地、河谷平原和山间盆地（当地人称坝子）相互交错，山区面积占全县总面积的96%，坝子及水面占4%。全县平均海拔1910米，地势东西两侧及西南部高，北部低，东南部较开阔。海拔最低点为境内金沙江边的大沙地862米，最高点为大黑山白龙会峰2956米，高低相差2094米。县城海拔1689米。海拔在2500米以上的山峰有36座，乌蒙山余脉从东贯穿全境，组成一系列南北走向的高山重叠的地形。 全县地貌分为四区：东部山原区，西部山原区，北部河谷区，南部高原区。受构造影响，山脉走向多呈南北及东北——西南走向。 土壤有棕壤、黄棕壤、红壤、燥红土、紫色土、石灰岩土、冲击土和水稻土8种土类，26个土属，62个耕作土种组成。 项目总用地面积7374m2，项目场地内及附近无滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝等不良地质作用分布。所处地域地质情况良好。项目用地地势较平坦、开阔，通风条件较好，建设条件好，具有较强的适建性。 3、气候、气象 武定县属北亚热带高原季风气候，由于地形高差悬殊，立体气候显著。气候具有滇中地区气候的低纬、高原和受季风控制的特点。气候总的特征为：气候温和，冬无严寒，夏无酷暑。气温日温差大（19℃），年温差小（13.2℃）。夏秋雨量充沛，冬春雨量不足，立体气候显著。全县受地形、地势的影响，气候垂直分布明显。从金少江谷地到白龙会山峰，随着海拔的升高依次出现中亚热带、北亚热带、南温带、北温带等气候类型。 全县年平均气温15.1℃，最热月平均气温21℃，最冷月平均气温3.7℃，无霜期235天。县城所在地狮山镇历年平均气温15.1℃，极端最高温34.5℃，极端最低温-6.4℃，年≥10℃积温5541.5℃，最热月7月平均气温20.7℃，最冷月1月平均气温7.4℃。境内降水不均，大致从东南部的1000mm左右向北递减。东西两侧山地多雨，年平均降雨量1000～1100mm，金沙江河谷为少雨区，年降水在600mm左右；全县均降水量988.6mm，主要集中在夏秋，雨季（5～10月）降水量占全年90.5%。全年主导风向为西南风，平均风速2.5m/s。 4、水文概况 项目用地东北侧1000m处为菜园河，菜园河流进武定河，汇入普渡河进入金沙江，属于金沙江水系普渡河流域。 5、土地资源 全县土地面积442.2万亩，其中耕地面积27.2万，林用地315.9万亩，森林覆盖率55.3％。全县土壤共分紫色土、红壤、黄棕壤、棕壤、水稻土、燥红土、石灰岩土和冲积土8个土类、14个亚类、26个土属、62个土种，其中，紫色土占土地面积的42.2％，红壤占20.5％，黄棕壤占19.6％，棕壤占6.8％，水稻土占3.4％，燥红土占0.6％，石灰岩土占0.4％，冲积土占0.3％。 6、矿产资源及开发 武定县境内有丰富的钛、铜、铁、铝、锌、稀土、磷、石膏、石棉、大理石、木纹石等10多种矿体。其中，已初步探明铁矿储量2.46亿t，钛矿1800万t，铜矿13.1万t，铅锌矿9.4万t，芒硝矿5884万t，大理石31.4万立方米，红砂岩80亿立方米，特别是木纹石储量达34.8亿m3，居云南之首，其品质可与意大利、澳大利亚等国家的砂岩相媲美，在国内实属罕见。 多年来矿业已成为武定县国税的第一税源，矿业税占国税的比重不断提高。2003年税收占当年增值税收入的38.68%；2004年受各种因素的影响，占当年增值税的35.03%；直到2008年，矿业在税收的比重迅速上升，矿业的发展，大大增进了武定经济的快速发展。 7、植被、生物多样性 武定县有林用地261.9万亩，其中有林地150.3万亩，森林覆盖率55.3%。 在云南植被的区划中，武定属于高原亚热带北部常绿阔叶林地带。 项目位于武定工业园区大坪子工业片区，区域内无珍稀保护动植物和名木古树分布，也没有国家及省级保护物种和濒危动植物，未发现当地特有物种存在。 8、土地利用现状 武定县土地面积为442.2万亩，耕地41.5万亩（统计面积28万亩）；林业用地面积342.5万亩，其中有林地150.3万亩，草山草坡地29.8万亩；其他用地28.4万亩，为全县发展农、林、牧、渔业和各项建设提供了较好的土地资源条件。武定县全年完成造林面积96422亩，森林综合覆盖率55.3%。 项目位于武定县工业园区大坪子片区，为工业用地，项目建设不会改变土地的利用类型。 9、风景名胜区及自然保护区 狮子山自然保护区保护级别为州级自然保护区，批准机关为楚雄州人大，建立日期为1982年5月，主要保护对象为森林、自然风景，面积为1360公顷，主管部门为武定县建设局。 武定狮子山省级风景名胜区，位于东经101°55′－102°36′，北纬25°28′－26°11′之间。县城在其东部山麓。总面积78.48平方公里。东距省会昆明市78公里（二级公路），西北去四川攀枝花市245公里，距州府楚雄162公里。 森林覆盖率75.6％，是以“一山、一湖、一箐”自然景观为主体，融山水风光、文物古迹、人文地貌、民族风情为一体的风景名胜区。风景区地处三台山与金沙江交汇地，高原山峰纵横，山体南北走向，与三台山遥遥相望。山顶松林茂密，山腰针阀混交林覆盖，直至山麓。狮子山东部是200多米高的陡峭悬岩，正面观赏山形整体酷似一只雄狮，向南昂首回视东山，前肢站立，后肢曲蹲，尾依后脚下垂，狮子山因此得名。狮子山在明初就誉满全滇，游人蜂至。其山形雄、奇、险、俊；其寺庙集儒、佛、道、皇宫为一体，气宇轩昂、古树参天，林木深秀，地质独特，特别是明惠帝削发为僧隐居狮子山的遗存及传说，倍加引人入胜。明代著名旅行家、史学家、地理学家徐霞客，驰名全滇的孙髯翁、明代云南镇抚沐朝弼、荆南御史刘维等游狮子山，留下了脍炙人口的诗篇。始建于元代的正续禅寺，经明清几度扩建整修，至今保存完好，是云南省重点文物保护单位。狮子山景区于1988年被评定为云南省省级风景名胜区。 武定狮子山风景名胜区是武定的象征，是武定最主要的旅游收入，积极促进了武定的发展和繁荣。 经查阅资料，项目区内没有列入州级自然保护区、省级风景名胜区中的重点保护野生动植物、风景名胜及古树名木，本项目不属于狮子山风景区范围。

表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等） 1、环境空气 本项目位于武定县工业园区大坪子片区，项目区域环境空气质量为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在地区属于城郊区，项目周边没有居民区或新建居住楼，周围为工业用地，对环境空气质量有影响的是项目东南侧武定县华翔公司球团矿厂和项目东侧纳玉钛白粉厂产生的废气，项目区进场道路来往车辆较少，产生的粉尘较少，粉尘经周围植被吸收后对环境影响不大。因此，项目所在区域环境空气现状质量一般。 2、地表水环境质量 项目区主要地表水体是菜园河武定境内段，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，菜园河执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类标准。由于菜园河作为武定县县城生活污水纳污河流，菜园河水质一般。 3、声环境质量 本项目位于武定县工业园区大坪子片区，所在区域属于工业园区，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096—2008) 3类区标准。根据现场踏勘，区域内无高噪声企业，主要噪声为南侧武定县华翔公司球团矿厂、南侧武定县恒强氧气厂、东侧纳玉钛白粉厂噪声和过往车辆产生的噪声，区域声环境质量一般。 4、生态环境现状 该项目占地为武定县工业园区大坪子片区，建设场地较为平整，地面上覆盖大量灌木，少量乔木，少量的杂草，周边无国家和省级保护动植物及名树古木分布。野生动物的种类和数量均较少，主要是小型的鸟类和啮齿类动物，在区域内并未形成相对稳定的环境。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目位于武定县工业园区大坪子片区。本项目主要环境保护目标见表3—1。 表3—1 环境保护目标一览表 序号 保护目标 方 和距离 规模（人） 环境要 保护级别 1 菜园河 北侧1000m — 地表水体 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准 2 武定县恒强氧气厂 南侧120m 10 环境空气、噪声 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准 注：原则上项目周围工业企业不列入环境保护目标，但考虑到武定县恒强氧气厂属一级防火单位，对安全防护距离有要求，且在项目200m范围内，故列入环境保护目标。

表四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准： 建设项目周围环境空气 SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 二级标准浓度限值（μg/m3） 总悬浮颗粒 （TSP） 年平均 200 24小时平均 300 颗粒物（粒径小于等于 10 μm） 年平均 70 24小时平均 150 颗粒物（粒径小于等于 2.5 μm） 年平均 35 24小时平均 75 SO2 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 2、地表水环境质量标准： 项目区域内的地表径流主要汇入菜园河，菜园河流进武定河，汇入普渡河进入金沙江。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，普渡河属于金沙江流域普渡河水系的支流，为Ⅳ类水，根据支流不低于干流的原则，菜园河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。地表水环境质量标准见表4-2。 表4-2 水环境质量标准单位：mg/L 项目 pH（无纲量） CODCr BOD5 TN NH3-N 总磷 石油类 Ⅳ类标准 6～9 ≤ 0 ≤6.0 ≤1.5 ≤1.5 ≤0.3 ≤0.5 3、声环境质量： 本项目位于武定县工业园区大坪子片区，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096—2008) 3类区标准。标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准单位： Leq(dB(A)) 类别 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 3类标准 65 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 （1）施工期 施工期废气为无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3。 （2）运营期 1）生产塑料制品时，根据原料塑料颗粒的理化性质，其分解温度为大于270℃，本项目注塑阶段注塑机控制温度为80℃，即使得塑料颗粒发生热熔便于注塑，注塑温度低于塑料颗粒的分解温度，不会造成塑料的分解，不产生废气，故此处不设置排放标准。 2）喷漆产生的油漆废气执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准，具体见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准限值 污染物项目 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 标准来源 排气筒（m） 二级 颗粒物 120 15 3.5 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准 非甲烷总烃 120 15 10 二甲苯 70 15 1.0 2、废水排放 项目实施雨污分流，雨水通过厂内边沟汇集后排往公路边的排水沟，厂址地势较高，排水顺畅。废水主要来自员工的生活污水和水帘式喷漆台产生的循环废水。由于园区目前还未建成污水管网及污水处理设施，故近期水帘式喷漆台产生的废水进入专门的循环池处理后，与经过化粪池处理的生活污水一起进入自建一体化污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后排入项目周边沟渠，最终进入菜园河；远期园区污水管网建成后，水帘式喷漆台产生的废水进入专门的循环池处理后，与经过化粪池处理的生活污水一起处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理站处理。标准值见表4-5。 表4-5 污水综合排放标准二级标准限制 单位：mg/L pH（无纲量） SS BOD5 COD 石油类 动植物油 氨氮 6~9 150 30 150 10 15 25 3、声排放标准 （1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011），标准值如表4-6。 表4-6 建筑施工场界噪声限值（等效声级Lep：dB(A)） 昼间 夜间 70 55 （2）运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008) 3类，标准值如表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准（等效声级Lep：dB(A)） 类别 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 3类标 65 55 4、固废排放标准 固体废物为厂区生活垃圾、金属屑、不合格的塑料制品。生活垃圾、金属屑、不合格的塑料制品均属于一般固废，均执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GBl8599—2001)及2013年修改单。 |
| 总量 控制指标 | 根据工程排污特点，结合区域环境特征，建议本拟建项目污染物总量控制指标如下： 1、废气：项目喷漆过程中，会产生挥发性有机物，经水帘柜处理后通过15m排气筒排放，建议挥发性有机物（VOCs）总量控制指标为0.2434 t/a。 2、废水：由于由于园区目前还未建成污水管网及污水处理设施，故近期水帘式喷漆台产生的废水进入专门的循环池处理后，与经过化粪池处理的生活污水一起进入自建一体化污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后排入项目周边沟渠，最终进入菜园河；而远期园区污水管网建成后，水帘式喷漆台产生的废水进入专门的循环池处理后，与经过化粪池处理的生活污水一起处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理站处理。故此处只考虑近期的污水总量控制指标。污水量为1052t/a，建议近期污水总量控制指标：CODcr为0.317 t/a，NH3-N为0.021 t/a。 |

表五、建设项目工程分析

项目位于武定工业园区大坪子片区，项目施工期主要建设生产车间、办公楼、仓库、门卫室及配电房等的建设，运营期主要是为生产塑料制品、铜钢铝制品件，均为望远镜配件。 一、施工期污染源分析 目前拟建设内容包括生产车间、仓库、办公楼、厕所、配电室及其他配套设施、绿化工程和地面硬化处理。本环评工程分析针对拟建设内容进行分析。建设过程中产生一定的粉尘、噪声以及施工人员的生活垃圾等。项目施工内容简单，建筑材料均为外购，使用商品混凝土，故不设置取土场和砂石料场；项目土方开挖量小，开挖土方均回填，故不设置弃土场。施工过程产污环节见图5-1。 , 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 根据建设方提供的资料，本项目土建施工期为3个月，施工时间为早上7:00至晚上18:00，施工人数大约15人，不在工地食宿；留守工地人数为2人，进行夜班执守工作，不在项目施工场地内用餐，仅住宿。项目施工期不同工序将会产生不同的污染物，主要为废气、废水、噪声、固废，具体分析如下： 1、大气污染源分析 项目施工期涉及的废气主要包括扬尘、施工机械和车辆产生的尾气等。 （1）扬尘 项目施工期涉及扬尘的环节包括：①平整场区、地基开挖建设时废土粒随风飘起产生扬尘；②开挖铺填管沟产生的扬尘；③水泥、沙石等建筑材料在卸车和搬运过程中产生的扬尘；④废弃土石方装运过程中产生的扬尘；⑤施工车辆和运输车辆通过时产生的扬尘等。 （2）尾气 施工期施工机械和运输车辆因燃烧油料产生的尾气。 2、水污染源分析 （1）施工废水 项目施工废水主要产生于项目办公楼、仓库等设施的修建过程，主要包括：①本项目使用商品混凝土，不涉及备料废水；②车辆轮胎冲洗废水，项目施工机械等需要进行冲洗，废水产生量约0.1m3/d，施工期180d，则共产生设备冲洗废水约18m3，类比相关资料，主要污染物是SS；③养护废水，项目硬化道路表面进行养护时产生的废水，根据建设方提供的资料，项目场区硬化面积约2000m2，产生的养护废水约3.0m3，主要污染物是SS。 （2）生活污水 在工程施工期间，施工期为3个月（90d），施工人员约为15人，留守工地人员为2人。主要为附近村民，施工人员不在项目区内食宿。项目生活用水主要有洗手、洗脸等清洗用水，施工工人生活用水在施工区内居住的按100L/d·人计算，不在项目区居住的按50L/d·人计算，则项目施工人员0.85m3/d，76.5m3/总工期，污水量按用水量的0.8计算，则项目施工人员生活污水排放量为0.68m3/d、61.2m3/总工期。主要污染因子为COD、BOD5、SS、动植物油、NH3-N等。 另外施工期建有一旱厕，施工完毕后清掏、回填。 3、施工期固体废物 （1）废弃土石方 项目开挖过程中产生一定量的土石方，产生的土石方回填于项目区进场道路、场内道路等，做到挖填平衡。 （2）建筑垃圾 工程施工阶段产生的建筑垃圾应分类收集，其中能回收利用的回收利用，不可回收利用的回填于项目区，不得随意丢弃。 （3）生活垃圾 施工人数15人，按0.5 kg/人·d进行计算，则生活垃圾产生量为7.5kg/d，集中收集后交由当地环卫部门处理。 4、施工噪声 噪声主要由施工期的施工机械产生，其特点是突发性和间歇性。噪声源在85~90dB之间。主要施工机械设备的噪声源强见表5-1。 表5-1 主要施工机械设备的噪声源强 序号 设备名称 测量声级dB（A） 1 挖掘机 85 2 装载机 90 3 运输车辆 85 5、生态环境 该项目占地为工业园区大坪子片区，建设场地较为平整，为工业用地，周边无国家和省级保护动植物及名树古木分布。野生动物的种类和数量均较少，主要是小型的鸟类和啮齿类动物，在区域内并未形成相对稳定的环境。 项目建设完成后，部分土地布设为建筑设施，部分被硬化处理，部分被绿化，因此，项目建设完成后，随项目区的建设和绿化区域的不断恢复，最大限度的稳定了生态。 6、水土流失 本项目施工期临时占地和场地平整将对施工区域的植被造成破坏。管线埋设、场地平整、建筑或弃土临时堆放时以及施工结束前后一段时间内地表绿化尚未完工时，都将造成土壤裸露，很容易造成水土流失。项目的建设将导致土地利用现状改变，从根本上破坏了土壤的功能，改变了土壤的传统价值，影响了对土地资源的利用。 二、运营期污染源分析 1、铜件、钢件、铝件生产工艺及污染物产出流程 铜件、铝件、钢件生产工艺主要是：建设单位购进半成品（铜、铝、钢）经过车间的机器进行打孔、开槽、车、铣、刨、磨等工艺制成成品，储存进入仓库然后外售，具体生产工艺及污染物产出流程见图2-2。 图5-2 铜件、钢件、铝件生产工艺及产污节点图 2、塑料制品的工艺及污染物产出流程 原料成品塑料颗粒通过注塑机加热塑性成型，合格的成型塑料制品经过机加工（打孔、开槽）后运至车间3进行喷漆处理，采用人工喷漆工艺进行表面处理。人工喷漆为干法喷漆，在喷漆柜进行，人工利用喷枪对喷漆柜内的待喷漆工件进行表面喷漆，喷漆时剩余的漆粉被水帘柜的水帘直接打在水池里或水帘面上，而喷漆时产生的气味及未吸附的少量漆粉通过多层水帘幕过滤后经排风机排到厂房外。喷漆车间设置电加热烘箱（380V、7.5kw一个，控制温度300℃），喷漆后产品经过烘干后包装成品，暂存于仓库，外售。其中不合格产品重返生产线回用作注塑原料，不外排。 图5-3 塑料制品的工艺及产污节点图 （一）废气 （1）注塑机加热废气 根据原料塑料颗粒的理化性质，其分解温度为大于270℃，本项目注塑阶段注塑机控制温度为80℃，即使得塑料颗粒发生热熔便于注塑，注塑温度低于塑料颗粒的分解温度，不会造成塑料的分解，不产生非甲烷总烃。 （2）喷漆废气 本项目喷漆过程采用干法喷漆，油漆为环氧树脂漆（环氧树脂76.6%、颜料10%、活性防锈填料6.4%、二甲苯4%、200#溶剂汽油3%），用量约为1t/a，使用稀释剂（二甲苯59.8%、200#溶剂油40.2%）用量约为1.5t/a，则总用量为2.5t/a，其中非甲烷总烃（200#溶剂油）1.57t/a（其中二甲苯含量为0.937t/a）。 根据企业提供的资料，本项目所用油漆由不挥发份和挥发份组成，不挥发份包括成膜物质和辅助成膜物质，挥发份指溶剂和稀释剂。喷漆废气中的有机气体来自溶剂和稀释剂的挥发，有机溶剂不会随油漆附着在喷漆物表面，在喷漆和烘干过程将有少量释放形成非甲烷总烃。 喷漆阶段溶剂和稀释剂挥发系数为30%，且喷漆过程中会产生漆雾，产生量约占油漆和稀释剂总用量的10%，则漆雾产生量为0.25t/a、非甲烷总烃产生量为0.471 t /a（其中二甲苯产生量为0.281t/a）。采用水帘柜集中进行过滤处理后通过15m高排气筒排放，处理效率为95%，则最终通过排气筒排放的污染物量为：漆雾0.0125t/a、非甲烷总烃0.0236t/a（其中二甲苯0.0141t/a），排放浓度分别为漆雾3.75mg/m3、非甲烷总烃11.78mg/m3（其中二甲苯7.03mg/m3）。 产品喷漆后需要烘干，烘干在封闭的烘箱内进行（可100%收集），采用电热管加热空气烘干，喷漆烘干过程油漆中残余的溶剂和稀释剂有20%释放，大量的都在机械设备表面，则本项目喷漆烘干废气中非甲烷总烃产生量为（1.57-0.471）×20% = 0.2198t/a（其中二甲苯产生量为（0.937-0.281）×20% = 0.1312t/a），考虑到烘箱与喷漆柜在一起，则产生浓度为非甲烷总烃65.5mg/m3（其中二甲苯30.17mg/m3），采用喷漆过程设置的抽风系统收集，从15 m高排气筒排放（与喷漆废气共用1根排气筒），则喷漆和烘干过程排放的非甲烷总烃量为0.2434t/a（其中二甲苯0.1453t/a），排放浓度为非甲烷总烃77.38mg/m3（其中二甲苯37.2mg/m3）。 （二）废水 （1）项目生产过程在注塑阶段使用循环冷却水，冷却水用量为2.0m3/h，补充水量为0.5m3/d。该过程不产生废水。 （2）项目生产过程在喷漆阶段使用水帘柜过滤喷漆废气，用水量为1.2 m3/次，每2个月换一次水，则水帘柜用水量和废水量均为7.2 m3/a。不换水期间，水帘柜经专门的循环池沉淀处理后循环使用，换水以后，循环池的水排入自建一体化污水处理设施处理。 （3）生活污水 项目年工作300天，每天工作16小时，项目工作区有35人，均在项目区食宿。则用水按0.1m3/人·天，则项目用水量为3.52m3/d（1050t/a，叠加水帘柜用水量后为1057.2 t/a），排水量按用水量的80%算，项目污水量为2.82m3/d（840t/a，叠加水帘柜用水量后为847.2 t/a）。由于园区目前还未建成污水管网及污水处理设施，故近期水帘式喷漆台产生的废水进入专门的循环池处理后，与经过化粪池处理的生活污水一起进入自建一体化污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后排入项目周边沟渠，最终进入菜园河；远期园区污水管网建成后，水帘式喷漆台产生的废水进入专门的循环池处理后，与经过化粪池处理的生活污水一起处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理站处理。 （4）绿化用水 项目绿化面积约185.93m2，根据《云南省地方标准—用水定额》（DB53/T168-2006），绿化用水量按0.0025m3/ (m2·次)计，项目只在晴天进行绿化浇水，雨天不进行，武定每年晴天天数平均为239天，则项目晴天绿化用水量为0.46m3/次，则全年绿化用水量为110t/a。项目给排水情况见表5-4。 表5-4 项目给排水情况一览表 用水项目 用水定额 用水量 回用水量 废水产生 量 排水方式 生活用水 0.1m3/人·天 3.5m3/d 1050t/a —— 2.8m3/d 840t/a 由于园区目前还未建成污水管网及污水处理设施，故近期水帘式喷漆台产生的废水进入专门的循环池处理后，与经过化粪池处理的生活污水一起进入自建一体化污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后排入项目周边沟渠，最终进入菜园河；远期园区污水管网建成后，水帘式喷漆台产生的废水进入专门的循环池处理后，与经过化粪池处理的生活污水一起处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理站处理。 生产用水 —— 0.5m3/d 15 t/a 1.5 m3/d 45 t/a —— —— 1.2m3/次 7.2 t/a 1.2 m3/d 7.2t/a 1.2 m3/d 7.2t/a 绿化用水 （晴天） 0.0025m3/ (m2·次) 0.46m3/次 110t/a 0 合计 晴天 2.71m3/d 650t/a 1.5m3/d 45t/a 0.94m3/d 310t/a 雨天 2.25m3/d 540t/a 0 1.4m3/d 420t/a 项目雨天、晴天水平衡图详见图5-4。 项目绿化用水仅在晴天时使用，雨天时不用。由于园区目前还未建成污水管网及污水处理设施，故近期水帘式喷漆台产生的废水进入专门的循环池处理后，与经过化粪池处理的生活污水一起进入自建一体化污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后排入项目周边沟渠，最终进入菜园河；远期园区污水管网建成后，水帘式喷漆台产生的废水进入专门的循环池处理后，与经过化粪池处理的生活污水一起处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理站处理。 为确定项目营运期水污染物产生量，选取具有代表性的规模与其相近的项目的排水情况进行了类比调查，确定污水中主要污染物浓度约为：CODcr=300mg/L、BOD5=200mg/L、SS=150mg/L、NH3-N=20mg/L。 表5-4水污染物产生情况 单位：mg/L 污染物 CODcr BOD5 SS NH3-N 废水 进水(mg/L) 300 200 150 20 1057.2t/a 产生量(t/a) 0.317 0.211 0.159 0.021 （三）固体废物 （1）生活垃圾 项目产生的固体废物主要为生产固废和工作人员产生的生活垃圾。项目区工作人员有35人，每人每天产生的生活垃圾以0.5kg计，则生活垃圾产生量为17.5kg/d，5.25t/a。产生的生活垃圾通过在站内集中收集后委托当地环卫部门定期清运处理。 （2）生产固废 项目在加工环节如打孔、开槽、冲压成型等过程中产生少量的固体废弃物，根据同类项目类比分析，产生量约占原材料用料的千分之一，则产生量约0.128t。该部分生产固废可回收利用，均集中收集后外卖。 （3）废油漆包装桶 本项目废油漆包装桶产生量约0.05t/a，经收集后定期交由油漆提供厂家回收利用。 （4）废机油 项目机油主要用于机加工设备、车床的养护维修，用量少，每次剩余机油都可全部回用于机械轨道润滑，不外排。 综上，项目运营期的各固体废物均得到了有效合理的处置，处置率100%，对周围环境影响较小。 （四）噪声 本项目噪声主要来源于生产车间的设备噪声及环保设施的引风机等。类比同类型企业单机噪声实测结果，项目噪声级为70~95dB（A），具体值见表5-5。 表5-5 项目噪声源及源强一览表 序号 名称 声级值 dB（A） 所在车间 治理 措施 降噪 效果 1 注塑机 70 生产车间 隔声、减振 15 2 冲床 90 生产车间 隔声、减振 15 3 钻床 90 生产车间 隔声、减振 15 4 刨床 90 生产车间 隔声、减振 15 5 铣床 90 生产车间 隔声、减振 15 6 空压机 95 生产车间 减振、消声 15 7 烘箱风机 85 主体车间 隔声、减振 15

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（过程） | 污染物名称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） | 排放浓度 （mg/L） | 排放量 （t/a） |
| 大气 污染物 | 施工期 | 建筑、绿化和硬化场地平整 | 扬尘 | / | 少量 | 厂界颗粒物浓度≤1.0mg/m3 | 少量 |
|  | 运营期 | 喷漆、烘干 | 漆雾 | 0.25t/a | 0.0125t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.523t/a | 0.2434t/a |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.281t/a | 0.1453t/a |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活废水 | CODcr、BOD5、SS | 少量 | 经收集后回用于场地洒水 |
|  | 运营期 | 生活废水 | 废水 | 1057.2t/a | 由于园区目前还未建成污水管网及污水处理设施，故近期水帘式喷漆台产生的废水进入专门的循环池处理后，与经过化粪池处理的生活污水一起进入自建一体化污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后排入项目周边沟渠，最终进入菜园河；远期园区污水管网建成后，水帘式喷漆台产生的废水进入专门的循环池处理后，与经过化粪池处理的生活污水一起处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理站处理。 |
|  |  |  | CODcr | 300mg/L | 0.317t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.211t/a |  |
|  |  |  | SS | 150mg/L | 0.159t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20mg/L | 0.021t/a |  |
| 固体 废物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 建筑固废 | —— | 能回收的回收，不能回收的用于场地内部回填 |
|  |  | 土石方 | 废土 | 少量 | 内部基本平衡 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活固废 | 少量 | 委托环卫部门清运处理 |
|  | 运营期 | 综合废物 | 生活垃圾 | 5.25t/a |  |
|  |  | 生产车间 | 生产固废 | 0.128t/a | 综合利用，外卖 |
|  |  |  | 废机油 | 少量 | 全部回用于机械轨道润滑，不外排 |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械 | 机械噪声 | 合理安排施工时间，高噪声设备不在同一时间使用，需要使用同种机械施工的工程尽量安排在一起，不使用时尽量关闭施工机械，晚上不施工 |
|  | 运营期 | 注塑机、刨床、车床、铣床等设备 | 噪声 | 55~65dB(A) | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)3类标准 |
| 主要生态影响 该项目占地为工业园区大坪子片区，建设场地较为平整，为工业用地，周边无国家和省级保护动植物及名树古木分布。野生动物的种类和数量均较少，主要是小型的鸟类和啮齿类动物，在区域内并未形成相对稳定的环境。施工建设过程中土石方开挖、填埋等会加剧地表破坏，遇到雨形成地表径流造成水土流失。项目建成后，废气、噪声达标排放，废水不外排，且项目设置了一定量的绿化面积、硬化区域，使生态逐渐趋于稳定，减少了水土流失。 |

表七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 （一）废气 （1）粉尘和扬尘 根据分析，项目施工期建筑垃圾、废土石、建筑砂石料临时堆放、装卸、运输等过程中会产生粉尘，另外，施工车辆和运输车辆通过时产生的扬尘等。施工期产生的粉尘属无组织排放，且在晴朗、干燥、有风的天气下对周围环境空气产生的影响较大。根据类比，距施工场地不同距离处空气中TSP浓度值见表7-1。 表7-1 施工近场大气中TSP浓度变化表 距离（m） 10 20 30 40 50 100 标准值 浓度（mg/m3） 1.75 1.30 0.780 0.365 0.345 0.330 0.30 说明：表中所列标准值为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中TSP日平均二级标准。 根据表7-1不同距离处粉尘的浓度值知，一般施工场区产生的粉尘扬尘约在150m范围内浓度较高，根据现状调查，项目区域常年主导风向为西南风，受扬尘影响最大的区域是项目施工点下风向，即项目东北面。 项目施工场地采取管理、洒水和覆盖等措施进行控制后，施工期扬尘对周边环境空气的影响范围及程度减小，施工结束后影响也将消失。 （2）机械、运输车辆废气 本项目施工机械及运输车辆产生燃油废气中主要含有CO、NO2、CnHm等污染物,。施工期采取运输车辆禁止超载行驶，所有车辆不得使用劣质燃料等措施，其废气排放量就会减少，且其排放具有间断性、分散性，对环境影响较小。而且产生量不大，施工场地空旷，废气易扩散，稀释，废气经大气自然扩散稀释后影响较小。 （3）采取的大气污染防治措施 ①严格管理，文明施工，做到轻铲慢装、轻搬轻放； ②场地平整间断，避免在大风天气情况下进行开挖和回填作业； ③在风干物燥易产生粉尘时，应不定期给施工作业面洒水抑尘以减少粉尘的产生量； ④施工废弃土运输车辆不能装载过满，且表面覆盖篷布，以防废土石、废砖头等的洒漏； ⑤砂石料、施工废土石等在场区临时堆放时，风干物燥是用篷布覆盖，并且砂石料在场区适量堆存，另外，合理安排施工计划，施工废土石即挖即填，减少施工废土石在施工场区的堆放量； 综上所述，项目施工期较短，产生的废气污染物经采取本环评提出的措施后对周围空气环境造成影响是可以接受的。 （二）废水 （1）施工废水 项目施工废水主要产生于项目办公楼、仓库等设施的修建过程，主要包括：①本项目使用商品混凝土，不涉及备料废水；②车辆轮胎冲洗废水，项目施工机械等需要进行冲洗，废水产生量约0.1m3/d，施工期180d，则共产生设备冲洗废水约18m3，类比相关资料，主要污染物是SS；③养护废水，项目硬化道路表面进行养护时产生的废水，根据建设方提供的资料，项目场区硬化面积约2000m2，产生的养护废水约3.0m3，主要污染物是SS。项目施工时设置施工废水沉淀池，将引入池中的废水进行沉淀处理，降低废水中SS的含量回用于设备养护、道路场地喷洒、抑尘等方面，不排放，对环境影响不大。 （2）生活废水 据工程分析，项目生活污水产生量为0.68m3/d，主要污染物为SS，通过生活污水收集桶收集后用于施工场地洒水抑尘，不外排，不会对周围环境产生较大影响。 （3）采取的水污染防治措施 建筑材料应分类集中堆放，且雨天顶部覆盖篷布； 水泥、沙石等建筑材料应适量堆放，尽量减少存放时间； 合理安排施工计划，将施工期避开雨季进行； 养护浇筑面时，做到少量、多次洒水，以减少养护废水的产生量； 项目在场区内开挖简易凹坑，将其施工废水收集沉淀后后回用于施工用水； 施工人员产生的生活污水经污水收集桶收集后用于施工场地洒水降尘。 （三）固体废物 （1）废弃土石方 项目开挖过程中产生一定量的土石方，产生的土石方回填于项目区进场道路、场内道路等，做到挖填平衡。 （2）建筑垃圾 工程施工阶段产生的建筑垃圾应分类收集，其中能回收利用的回收利用，不可回收利用的回填于项目区，不得随意丢弃。 （3）生活垃圾 施工人数15人，按0.5 kg/人·d进行计算，则生活垃圾产生量为7.5kg/d，集中收集后交由当地环卫部门处理。 综上所述，施工期固体废弃物妥善处理后，处置率100%，对环境影响较小。 （四）噪声 施工期对声环境的影响主要是施工噪声，噪声主要来源于施工机械和运输车辆。具有阶段性、临时性和不固定性的特点，不同的施工设备产生的噪声不同，项目施工期主要的高噪声设备产生的噪声可达85～90dB(A)。 厂区北高南低，设置有1个出入口，门卫室位于进出口旁，从厂区入口进入厂区，右侧为机加工车间1，贯穿整个厂区一侧，左手边为办公室和产品仓库，办公室和产品仓库正对面为办公楼、仓库及机加工车间3，厕所、杂物间位于机加工车间3与办公室和产品仓库之间，机加工车间2位于厂区的最北侧，生产车间与办公区由办公楼仓库隔离开，生产车间产生的噪声对办公区影响较小。 项目通过选择低噪设备、安装减震垫，合理安排施工方案、施工时间（夜间不施工）及距离衰减等措施后施工期噪声源强满足区域声环境GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准要求，施工期的噪声对周围环境的影响只是暂时的，会随施工期的结束而结束。 采取的声环境污染防治措施 ①合理安排施工时间，合理布局施工场地； ②降低机械设备噪声声源级，选用低噪声设备，通过对动力设备进行定期维护，排气管使用消音器和隔离发动机振动部件等方法降低噪声； ③利用半封闭或封闭操作间进行操作； ④对运输车辆进入现场应减速、禁鸣。 （五）生态环境 该项目占地为工业园区大坪子片区，建设场地较为平整，地面上覆盖大量灌木，少量乔木，少量的杂草，周边无国家和省级保护动植物及名树古木分布。野生动物的种类和数量均较少，主要是小型的鸟类和啮齿类动物，在区域内并未形成相对稳定的环境。 项目施工期主要是对项目区内的杂草进行清除，对生态环境造成一定的破坏。项目建设完成后，部分土地布设为建筑设施，部分被硬化处理，部分被绿化，因此，项目建设完成后，随项目区的建设和绿化区域的不断恢复，最大限度的恢复了生态。 （六）水土流失 本项目施工期临时占地和场地平整将对施工区域的植被造成破坏。管线埋设、场地平整、建筑或弃土临时堆放时以及施工结束前后一段时间内地表绿化尚未完工时，都将造成土壤裸露，很容易造成水土流失。项目的建设将导致土地利用现状改变，从根本上破坏了土壤的功能，改变了土壤的传统价值，影响了对土地资源的利用。 为了降低项目对生态环境的影响，根据项目水土保持报告提出以下水土保持措施： （1）主体设计在生产生活区设置雨水管网措施，新增项目区临时排水沟，同时新增配套沉砂池措施，并对周边边坡栽植爬山虎措施。 （2）为有效防治水土流失，在道路外侧种植行道树，并考虑在施工期间可能会产生临时堆放不能及时回填的土方，因此新增临时堆土的临时覆盖。 （3）主体设计在项目建成后，绿化区全为植物覆盖，无较大水土流失隐患，考虑绿化区植被生长需要一定周期，因此对绿化区新增无纺布覆盖措施，以达到保水保土的目的；并新增抚育管理措施，预防植物长势差。 二、运营期环境影响分析 （一）空气环境影响分析 运行期产生的废气主要为注塑、喷漆和烘干过程产生废气，主要因子是漆雾、非甲烷总烃、二甲苯等。 （1）注塑机加热废气 根据原料塑料颗粒的理化性质，其分解温度为大于270℃，本项目注塑阶段注塑机控制温度为80℃，即使得塑料颗粒发生热熔便于注塑，注塑温度低于塑料颗粒的分解温度，不会造成塑料的分解，不产生非甲烷总烃。 （2）喷漆废气 本项目喷漆过程采用干法喷漆，油漆为环氧树脂漆（环氧树脂76.6%、颜料10%、活性防锈填料6.4%、二甲苯4%、200#溶剂汽油3%），用量约为1t/a，使用稀释剂（二甲苯59.8%、200#溶剂油40.2%）用量约为1.5t/a，则总用量为2.5t/a，其中非甲烷总烃（200#溶剂油）1.57t/a（其中二甲苯含量为0.937t/a）。 根据企业提供的资料，本项目所用油漆由不挥发份和挥发份组成，不挥发份包括成膜物质和辅助成膜物质，挥发份指溶剂和稀释剂。喷漆废气中的有机气体来自溶剂和稀释剂的挥发，有机溶剂不会随油漆附着在喷漆物表面，在喷漆和烘干过程将有少量释放形成非甲烷总烃。 喷漆阶段溶剂和稀释剂挥发系数为30%，且喷漆过程中会产生漆雾，产生量约占油漆和稀释剂总用量的10%，则漆雾产生量为0.25t/a、非甲烷总烃产生量为0.471 t /a（其中二甲苯产生量为0.281t/a）。采用水帘柜集中进行过滤处理后通过15m高排气筒排放，处理效率为95%，则最终通过排气筒排放的污染物量为：漆雾0.0125t/a、非甲烷总烃0.0236t/a（其中二甲苯0.0141t/a），排放浓度分别为漆雾3.75mg/m3、非甲烷总烃11.78mg/m3（其中二甲苯7.03mg/m3）。 产品喷漆后需要烘干，烘干在封闭的烘箱内进行（可100%收集），采用电热管加热空气烘干，喷漆烘干过程油漆中残余的溶剂和稀释剂有20%释放，大量的都在机械设备表面，则本项目喷漆烘干废气中非甲烷总烃产生量为（1.57-0.471）×20% = 0.2198t/a（其中二甲苯产生量为（0.937-0.281）×20% = 0.1312t/a），考虑到烘箱与喷漆柜在一起，则产生浓度为非甲烷总烃65.5mg/m3（其中二甲苯30.17mg/m3），采用喷漆过程设置的抽风系统收集，从15 m高排气筒排放（与喷漆废气共用1根排气筒），则喷漆和烘干过程排放的非甲烷总烃量为0.2434t/a（其中二甲苯0.1453t/a），排放浓度为非甲烷总烃77.38mg/m3（其中二甲苯37.2mg/m3）。 经过水帘柜处理后，喷漆、烘干废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值，非甲烷总烃最高排放浓度120 mg/m3，二甲苯最高排放浓度70 mg/m3。 （二）水环境影响分析 （1）项目生产过程在注塑阶段使用循环冷却水，冷却水用量为2.0m3/h，补充水量为0.5m3/d。该过程不产生废水。 （2）项目生产过程在喷漆阶段使用水帘柜过滤喷漆废气，用水量为1.2 m3/次，每2个月换一次水，则水帘柜用水量和废水量均为7.2 m3/a。不换水期间，水帘柜经专门的循环池沉淀处理后循环使用，换水以后，循环池的水排入自建一体化污水处理设施处理。 （3）生活污水 项目年工作300天，每天工作16小时，项目工作区有35人，均在项目区食宿。则用水按0.1m3/人·天，则项目用水量为3.52m3/d（1050t/a，叠加水帘柜用水量后为1057.2 t/a），排水量按用水量的80%算，项目污水量为2.82m3/d（840t/a，叠加水帘柜用水量后为847.2 t/a）。由于园区目前还未建成污水管网及污水处理设施，故近期水帘式喷漆台产生的废水进入专门的循环池处理后，与经过化粪池处理的生活污水一起进入自建一体化污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后排入项目周边沟渠，最终进入菜园河；远期园区污水管网建成后，水帘式喷漆台产生的废水进入专门的循环池处理后，与经过化粪池处理的生活污水一起处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理站处理。 （4）绿化用水 项目绿化面积约185.93m2，根据《云南省地方标准—用水定额》（DB53/T168-2006），绿化用水量按0.0025m3/ (m2·次)计，项目只在晴天进行绿化浇水，雨天不进行，武定每年晴天天数平均为239天，则项目晴天绿化用水量为0.46m3/次，则全年绿化用水量为110t/a。 综上，项目废水排放方式是可行的，在项目区内消纳或自然蒸发，对周围环境影响较小。 （三）固体废物 （1）生活垃圾 项目产生的固体废物主要为生产固废和工作人员产生的生活垃圾。项目区工作人员有35人，每人每天产生的生活垃圾以0.5kg计，则生活垃圾产生量为17.5kg/d，5.25t/a。产生的生活垃圾通过在站内集中收集后委托当地环卫部门定期清运处理。 （2）生产固废 项目在加工环节如打孔、开槽、冲压成型等过程中产生少量的固体废弃物，根据同类项目类比分析，产生量约占原材料用料的千分之一，则产生量约0.128t。该部分生产固废可回收利用，均集中收集后外卖。 （3）废油漆包装桶 本项目废油漆包装桶产生量约0.05t/a，经收集后定期交由油漆提供厂家回收利用。 （4）废机油 项目机油主要用于机加工设备、车床的养护维修，用量少，每次剩余机油都可全部回用于机械轨道润滑，不外排。 综上，项目运营期的各固体废物均得到了有效合理的处置，处置率100%，对周围环境影响较小。 （四）声环境影响分析 本项目噪声声源主要为设备注塑机、刨床、车床等，设备功率小，产生的噪声较小，加上厂房隔声和距离衰减作用。本项目产生的厂界噪声对周围环境的影响很小。 为了能够尽量减小生产过程中噪声对周围环境的影响，本环评提出以下措施：选用低噪声动力设备，加强对员工的职业教育。对进出厂区汽车进行鸣笛音量限制。 通过采取上述措施，本项目建成后，不会对周围环境产生不良影响。 三、产业政策符合性 项目不属于《产业结构调整指导目录（2013年本）》和《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》中的限制类、鼓励类、淘汰类项目，项目的建设符合国家和云南省的产业政策。项目已取得武定县发展和改革局颁发的《投资项目备案证》（武发改产业备案〔2017〕38号）。因此，项目的建设是符合相关产业政策的。 四、规划符合性分析 根据《武定县工业园区大坪子片区功能结构图》，项目拟建厂址位于武定县工业园区大坪子片区。根据《武定县工业园区总体规划》第十五条“产业空间布局”，本项目所在的大坪子片区产业布局为“以发展钛矿产业为主的冶金及矿产品加工产业和化工产业为主导”，与本项目建设内容并不冲突。项目建设取得武定县住房和城乡建设局颁发的《建设工程规划许可证》（选字第323292017Y0611号），项目建设符合城乡规划要求。 因此，本项目选址、产业内容符合该区所在工业园区总体规划。 五、选址可行性 本项目拟建场地位于武定县工业园区大坪子片区，地理坐标为北纬25°32′21.4″，东经102°25′46.3″。原地质地貌情况为缓山坡，标高在1803～1823m之间，北高南低，经清除地面植物整平后场地较为平整。拟建厂区西南面为工业园区道路，北面、西面、东面均为山坡；项目区出入口与园区道路相连，交通条件较好；南侧400m外为武定县华翔公司球团矿厂、厂区南面120m为武定县恒强氧气厂。南面的武定县恒强氧气厂为一级防火单位，根据武定县安监局要求，武定县恒强氧气厂的边界与其他企业应保持15m的安全防护距离，项目区距其边界120m，满足武定县安监局要求。 项目的选址取得武定工业园区管理委员会的许可，获得了武定工业园区管理委员会项目入园审批。 综上所述，项目选址合理。 六、平面布置合理性 厂区北高南低，设置有1个出入口，门卫室位于进出口旁，从厂区入口进入厂区，右侧为机加工车间1，贯穿整个厂区一侧，左手边为办公室和产品仓库，办公室和产品仓库正对面为办公楼、仓库及生产车间3，厕所、杂物间位于生产车间3与办公室和产品仓库之间，生产车间2位于厂区的最北侧，项目设置1根排气筒位于生产车间3排放经过水帘过滤的喷漆废气和烘干废气，生产车间与办公区由办公楼仓库隔离开，且办公区处于生产车间的上风向，生产车间产生的噪声、废气影响对办公区影响较小，污水处理设施位于厂区入口左侧，整个办公区生活污水利用地势由北向南自然进入污水处理设施，厂区的平面布局合理。详见附图。

表八、建设项目采取的防治措施及治理

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 绿化和硬化场地平整 | 扬尘 | 湿法作业，对建筑材料进行覆盖，建筑物装卸过程中轻放 | 达到粉尘厂界颗粒物浓度≤1.0mg/ m3 |
|  | 运营期 | 喷漆、烘干 | 漆雾、非甲烷总烃、二甲苯 | 经过水帘柜处理，最终通过15m高排气筒外排 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 生产废水 | SS | 经自然蒸发或经收集后回用于场地洒水和工程用水，不外排 |
|  |  | 生活废水 | CODcr、BOD5、SS | 经收集后回用于场地洒水，不外排 |
|  | 营 运 期 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 由于园区目前还未建成污水管网及污水处理设施，故近期水帘式喷漆台产生的废水进入专门的循环池处理后，与经过化粪池处理的生活污水一起进入自建一体化污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后排入项目周边沟渠，最终进入菜园河；远期园区污水管网建成后，水帘式喷漆台产生的废水进入专门的循环池处理后，与经过化粪池处理的生活污水一起处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理站处理。 |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 施工过程 | 土石方 | 用于项目内回填 | 项目内平衡 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 能回收的回收，不能回收的用于场地内部回填 | 处置率100% |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运处理 |  |
|  | 营 运期 | 员工日常活动 | 生活垃圾 |  |  |
|  |  | 生产过程 | 生产固废 | 综合利用，外卖 |  |
|  |  |  | 废机油 | 全部回用于机械轨道润滑，不外排 |  |
| 噪 声 | 施 工 期 | 施工机械 | 机械噪声 | 合理安排施工期 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）标准限值 |
|  | 营运期 期 | 机械设备 | 噪声 | 采取减振、消声、隔声，距离衰减，绿化降噪 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008) 3类标准 |

表九、结论与建议

一、结论 根据项目工程分析和影响分析，得出以下结论： 1、项目的建设可以促进工业发展，项目不属于《产业结构调整指导目录（2013年本）》和《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》中的限制类、鼓励类、淘汰类项目，项目的建设符合国家和云南省的产业政策。项目已取得武定县发展和改革局颁发的《投资项目备案证》（武发改产业备案〔2017〕38号）。因此，项目的建设是符合相关产业政策的。 2、根据《武定县工业园区大坪子片区功能结构图》，项目拟建厂址位于武定县工业园区大坪子片区。根据《武定县工业园区总体规划》第十五条“产业空间布局”，本项目所在的大坪子片区产业布局为“以发展钛矿产业为主的冶金及矿产品加工产业和化工产业为主导”，与本项目建设内容并不冲突。项目建设取得武定县住房和城乡建设局颁发的《建设工程规划许可证》（选字第323292017Y0611号），项目建设符合城乡规划要求。 3、项目建设地点地势开阔，无不良地质现象发生，地质情况良好，无滑坡、泥石流等不良地质现象，交通位置较好。因此，项目选址合理。 4、项目区平面布置分生产区和生活区布设，项目各功能布局合理，因此，项目平面布置合理。 5、施工期环境影响结论 （1）空气影响结论 项目施工期废气主要是土方开挖、主体工程建设时产生的扬尘和进出场运输汽车废气。在建筑施工、绿化和地面硬化处理阶段主要是进行场地平整产生的扬尘，项目占地面积较小，需要绿化和硬化的面积也较小，产生的扬尘量也较小。项目下风向无居民房，由于项目占地小、平整面积小、扬尘产生量也较小，项目场地施工时采取湿法作业，对易产生扬尘的建筑材料（水泥、沙石等）进行覆盖，在建筑物装卸过程中轻放，干燥起风天气加强洒水；项目采取控制进出场运输车辆的数量和频率，并对出场车辆进行冲洗，项目产生的扬尘和汽车废气对下风向的空气环境影响较小。 （2）水环境影响结论 项目施工期废水主要是工程废水和生活污水。绿化和地面硬化处理工程量不大，产生的工程废水量也不大，经自然蒸发或经收集后回用于场地洒水和工程用水，不外排；生活污水经收集后回用于场地洒水，不外排。施工期废水均不外排，对周围环境影响较小。 （3）声环境影响结论 项目噪声主要是施工过程中的机械噪声。建设施工、绿化和地面硬化阶段主要为人力施工，使用的机械种类较少、使用时间较短，项目在使用设备时合理安排施工时间，采取高噪声设备不在同一时间使用，需要使用同种机械施工的工程尽量安排在一起，在不使用时尽量关闭施工机械，晚上采取不施工等措施，对周围环境影响较小。 （4）固体废物结论 项目固体废物主要是开挖的土石方、建筑垃圾和生活垃圾。绿化和地面硬化处理土石方开挖量较小，基本内部平衡；建筑垃圾较少，能回收利用部分回收利用，不能回收利用部分用于场地内部回填；生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处理。项目施工期固废处置率达100%，对周围环境影响较小。 6、运营期环境影响结论 （1）空气影响结论 项目运行期废气主要是项目生产过程中的喷漆和烘干环节产生的漆雾、非甲烷总烃等，废气在生产车间产生，通过水帘柜处理，处理后由风机抽至15m高排气筒外排，根据环评分析，废气的排放可以做到达标排放，同时对环境保护目标影响小。 （2）水环境影响结论 项目排水采用雨污分流制。雨水经场区收集后排入项目东南侧的排水沟，进入周边沟渠，汇入菜园河。由于园区目前还未建成污水管网及污水处理设施，故近期水帘式喷漆台产生的废水进入专门的循环池处理后，与经过化粪池处理的生活污水一起进入自建一体化污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后排入项目周边沟渠，最终进入菜园河；远期园区污水管网建成后，水帘式喷漆台产生的废水进入专门的循环池处理后，与经过化粪池处理的生活污水一起处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理站处理，无废水外排，对地表水基本无影响。 （3）固体废物结论 生活垃圾在站内集中、统一收集后委托当地环卫部门清运处理。生产固废均可收集后在项目内进行资源化处置。所以项目产生的固废均得到合理处置，处置率达100%，对和周围环境影响较小。 （4）声环境影响结论 项目生产运营的各机械设备噪声通过厂房隔声及采用减震降噪措施到达东、西、南、北厂界时，项目产生的噪声对周围环境影响不大。 综上所述，项目符合国家产业政策及相关规划，选址合理，布局合理可行；项目废气达标排放；废水和固废处置率达到100%；噪声对周围环境影响较小。项目产生的污染物在采取有效措施治理后对环境影响较小，从环境影响角度看，项目的建设是可行的。 二、环境监测计划及三同时竣工环境保护验收 环境监测计划一览表见表9-1。 表9-1 环境监测计划一览表 要素 监测点位 监测因子 时间及频次 执行机构 厂界噪声 距厂界东、南、西、北10m各一个 等效声级LeqdB（A） 每年1次，连续监测2天，每天按昼夜分2次监测 有资质的监测单位 废气 有组织：生产车间3的1根15m排气筒上风向10m处与下风向50m处 非甲烷总烃 每年1次，连续监测2天，每天分3次监测 有资质的监测单位 无组织：距生产车间3东、南、西、北10m处各一个 TSP 废水 污水总入口 pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 每年1次，连续监测2天，每天分3次监测 有资质的监测单位 污水总排口 环保对策措施一览表见表9-2. 表9-2 环保对策措施一览表 项目 处理工段 环保措施 施工期 废气 扬尘 湿法作业，对建筑材料进行覆盖，建筑物装卸过程中轻放 废水 生产废水 经自然蒸发或经收集后回用于场地洒水和工程用水，不外排 生活废水 经收集后回用于场地洒水，不外排 噪声 施工机械噪声 合理安排施工期 固废 土石方 用于项目内回填 建筑垃圾 能回收的回收，不能回收的用于场地内部回填 生活垃圾 经统一收集后委托环卫部门定期清运处理 运营期 废气 喷漆 水帘柜1个，用于过滤漆雾及喷漆废气，处理后通过1根15m高排气筒排放 废水 生活废水 近期经化粪池处理后进入自建一体化污水处理设施，处理达标后排入菜园河；远期园区污水管网建成后，生活污水经过化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理站处理。 水帘柜循环废水 经循环池沉淀处理后，近期与生活污水一起进入自建一体化污水处理设施，处理达标后排入菜园河；远期园区污水管网建成后，水帘式喷漆台产生的废水进入专门的循环池处理后，与经过化粪池处理的生活污水一起处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理站处理。 噪声 采取低噪设备，减振、消声、隔声，距离衰减，绿化降噪 固废 生活垃圾 经统一收集后委托环卫部门定期清运处理 生产垃圾 不合格的注塑产品回用作注塑原料 三同时竣工环境保护验收一览表见表9-3。 表9-3 竣工环境保护验收一览表 治理项目 环保设施 处理措施 预期效果 废水 生活污水 1、化粪池1个，13m3（能够满足停留7天的水量）； 2、循环水池1个，1.5 m3； 3、一体化污水处理装置，3 m3/d（设置污水总入口1个，污水总排口1个）。 由于园区目前还未建成污水管网及污水处理设施，故近期水帘式喷漆台产生的废水进入专门的循环池处理后，与经过化粪池处理的生活污水一起进入自建一体化污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后排入项目周边沟渠，最终进入菜园河；远期园区污水管网建成后，水帘式喷漆台产生的废水进入专门的循环池处理后，与经过化粪池处理的生活污水一起处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理站处理。 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）二级标准 废气 非甲烷总烃、二甲苯、漆雾 集气罩、水帘柜、15m高排气筒 处理喷漆、烘干废气 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级排放限值要求 噪声 机械设备 消声罩、减震垫、基础减震、厂房阻隔 降低噪声 厂界达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 固废 生活垃圾 垃圾桶若干个 设置规范的垃圾收集系统，生活垃圾统一收集、委托环卫清运 三、建议 1、及时更换过水帘柜的循环水以保证处理效率； 2、加强环保设施的养护，保证正常运行。

预审意见：

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

场地平整、土石方开挖

主体工程建设：生产车间钢结构搭建；仓库、办公楼等混凝建筑建设

厕所、配电室等配套设施及环保设施建设、绿化工程、地面硬化处理

G：废气   N：噪声   S：固废

投入运营

G、N

G、N

G、N

注塑冷却

生活用水

0.5

0.7

一体化污水处理装置

近期菜园河，远期园区污水管网

3.5

2.8

2.8

2m3/h

0.5

晴天5.66雨天5.2

市政

自来水

图5-4  项目水平衡图  单位：m3/d

绿化（晴天）

0.46

0.46

雨天

水帘柜用水

1.2m3/次

1.20

1.20